## Slide 1
⛰️
崩塌地形變異分析
DoD／崩塌量體／殘餘土體／剖面／成果匯出
工具使用與分析方法說明
依原始 landslide_dod-main 程式版本整理 本簡報不包含 Supabase 版本
重點：每個 UI 選項做什麼、計算邏輯是什麼、哪些結果屬於假設

## Slide 2
這個工具解決什麼問題？
從兩期 DEM / DSM 變化，整理成可檢查的崩塌分析成果
01
① 地形變化
T1、T2 對齊後計算 DoD，判斷地表降低與抬升。
② 崩塌與堆積
以 LoD 排除小幅變化，再統計侵蝕／崩塌與堆積的面積、深度、體積。
③ 殘餘土體
在潛在滑動體範圍內，依假設或外部資料建立滑動面，再估算地表與滑動面間的體積。
④ 剖面與匯出
沿剖面線取樣，輸出剖面資料、DXF，以及 DoD／殘餘土體／Excel 成果。
⚠️ 不等於邊坡穩定分析
工具可以量化地表變化與情境式殘餘土體，但不會由 DoD 單獨證明地下滑動面或安全係數。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 3
完整作業流程
建議按照以下順序執行，避免分析範圍與資料來源混淆
02
案件管理
① 前處理
② DoD 分析
差異與量體 ／殘餘土體
匯出成果
前處理不是「分析」本身：它主要處理大檔、裁切與降採樣，減少後續記憶體與運算負擔。
核心原則：先準備資料與圈繪範圍 → 做 DoD → 在「差異與量體」選實際崩塌／堆積區、在「殘餘土體」選潛在滑動體 → 建立滑動面情境 → 剖面與匯出。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 4
資料準備：T1 / T2 與座標系
原始程式要求的重點
03
DEM / DSM
輸入兩期 GeoTIFF。 建議使用投影座標系，例如 TWD97 TM2 / EPSG:3826，水平單位為公尺。
兩期網格不完全相同也可以
T2 會重投影／對齊到 T1 網格，再計算交集範圍。
NoData
若資料內使用 -9999 等特殊值，但 GeoTIFF 沒有正確宣告 NoData，可在側欄提供「額外 NoData 值」。
正射影像
只作為地圖底圖，不參與 DoD 數值計算。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 5
① 前處理｜裁切與縮小
每個選項的目的
04
裁切範圍
矩形框、手動座標，或整幅資料。 若有明確分析區，建議保留必要的穩定區緩衝，不要只裁到崩塌線內。
鎖定範圍
避免後續操作時不小心改變已確認的裁切範圍。
DEM 降採樣倍率
1 = 不縮小；倍率越大，像元數越少、速度越快，但空間細節也會下降。
正射影像降採樣
只影響底圖顯示與檔案大小，不改變 DEM 分析數值。
大檔警示
程式會估算像元數與記憶體需求；超大資料應優先裁切、分塊處理或在本機執行。
核心觀念
「潛在滑動體」是分析遮罩，不會直接把原始 DEM 陣列縮小；真正節省記憶體的是前處理裁切／降採樣。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 6
② DoD｜最核心的計算
兩期地表高程差
05
dz = T2 − T1
dz < −LoD
地表降低 → 視為侵蝕／崩塌候選區
|dz| ≤ LoD
變化小於偵測門檻 → 視為雜訊／不納入主要量體
dz > +LoD
地表升高 → 視為堆積候選區
因此 LoD 不是「把崩塌深度改小」，而是決定哪些像元有資格進入量體統計。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 7
地圖圈繪與分析範圍選擇
同一類型可以畫多個區塊；在對應分析頁再選「全部」或指定區塊
06
實際崩塌範圍
可畫多個 polygon；在「差異與量體」頁選「全部」或指定實際崩塌區。最後仍與 dz < −LoD 相交。
潛在滑動體範圍
整個可能不穩定體，包含已崩與尚未崩部分；在「殘餘土體」頁選「全部」或指定潛在滑動體。
堆積區
可畫多個 polygon；在「差異與量體」頁選「全部」或指定堆積區。若未圈繪，則自動統計整個有效分析區的 dz > +LoD。
穩定區
供 T1/T2 對位校正使用，不是崩塌統計區。
排除區
植被、水體、建物等不可靠區域，從有效分析遮罩排除。
剖面線
用來抽取剖面高程、DoD 與殘餘土體資料。
重要：潛在滑動體 ≠ 實際崩塌範圍。堆積土體則統一在「差異與量體」管理；「殘餘土體」頁只處理潛在滑動體內的殘餘不穩定土體。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 8
對位校正：為什麼要用穩定區？
降低兩期 DEM 的整體偏移或傾斜造成的假 DoD
07
不校正
直接使用 T2 − T1。 適合已確認兩期資料基準一致的情況。
平移（中位數）
在穩定區估計一個常數偏移量，再修正整幅 DoD。 對局部穩定區有代表性時較直觀。
平面（平移＋傾斜）
以 a + bX + cY 擬合穩定區的系統差異，可處理空間性傾斜誤差。
程式會反覆以殘差約 3σ 的方式排除異常值，並限制抽樣點數；穩定像元不足時無法可靠校正。
穩定區選錯，校正反而可能把真實地形變化當成誤差。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 9
LoD｜Level of Detection
決定哪些 DoD 變化值得進入量體統計
08
LoD = 0.30 m（預設值）
太小
可能把 DEM 誤差、配準誤差、植被或其他非地形訊號算成崩塌／堆積。
合理門檻
應與資料精度、對位品質、地表條件及誤差評估相符，而不是固定套用單一數字。
太大
會漏掉真實的小幅地形變化，使崩塌／堆積量體偏小。
本工具可用穩定區的統計特性作為參考，例如 |平均| + 1.96σ；但這是工具內的統計化建議，不是通用工程規範。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 10
崩塌／堆積量體怎麼算？
由 DoD 直接統計
09
崩塌體積
Vₑ = Σ(−dz) × A ，dz < −LoD
堆積體積
Vd = Σ(dz) × A ，dz > +LoD 未圈繪堆積區：統計整個有效分析區；有圈繪時：依「堆積區分析範圍」選擇全部或指定區塊。
A = 像元面積
由 DEM 網格的水平解析度決定。 例如 1 m × 1 m → A = 1 m²。
崩塌面積
符合 dz < −LoD 的像元數 × A。若指定實際崩塌 polygon，會再與其相交；可在「差異與量體」選擇特定區塊。
最大／平均深度
從符合條件的 DoD lowering 像元直接統計，不代表地下滑動面深度。
堆積土體只在「差異與量體」統一管理。淨體積 = 堆積體積 − 崩塌體積；差異大不一定代表計算錯誤，還可能有搬運到分析區外、其他來源或膨脹係數假設等因素。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 11
膨脹係數：為什麼崩塌量不一定等於堆積量？
差異量檢核的情境工具
10
預期堆積量 = 崩塌體積 × 膨脹係數
土／砂
程式說明文字提供約 1.1～1.3 的起始參考。
岩體
程式說明文字提供約 1.3～1.6 的起始參考。
不是質量守恆證明
實際差異會受到堆積區是否完整、土石外運、其他來源與資料誤差影響。
用途：作為「量體合理性檢核」；不要把它解讀成精確的物質守恆計算。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 12
殘餘土體｜先釐清它到底在算什麼
不是「崩塌深度」的另一種說法
11
殘餘厚度 = max(T2 − 滑動面高程, 0)
T2
事件後／第二期地表高程
滑動面
假設或外部資料提供的地下界面
兩者之間
在潛在滑動體範圍內形成幾何體積，即殘餘土體
殘餘體積 = Σ(殘餘厚度 × 像元面積)
殘餘土體只處理「潛在滑動體內仍存在的土體」。堆積土體的統計統一放在「差異與量體」頁，兩者不要混為同一個量體。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 13
滑動面有 3 種方法
由「簡單情境」到「外部工程資料」
12
A｜等深度假設
Slip = T1 − d 以固定深度 d 建立水平／等深度基準。 建議：把它當作基準情境，再做敏感度。
B｜DoD 幾何推估
利用崩塌區、未崩區與邊界做幾何內插。 屬研究性方法，不是地下工程量測。
C｜上傳滑動面
輸入 GeoTIFF，可指定「高程」或「T1 以下深度」。 若有鑽孔、地球物理或工程地質成果，較適合用這種方式。
最重要的原則：DoD 本身只描述地表變化，不能單獨唯一決定地下滑動面。
若沒有地下資料，請把等深度／DoD 幾何推估明確標示為「假設」或「研究性估算」。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 14
基準深度怎麼選？
工具提供 median / mean / P90 / custom
13
中位數 Median
較不容易被極端深度拉動。 若必須選一個單一代表值，通常可作為較穩健的基準情境。
平均 Mean
反映整體平均 lowering，但容易受到少數深／淺極端值影響。
P90
較保守的深度情境；適合拿來看高深度假設下的體積反應。
自訂 Custom
如果有工程判斷或外部資料，可直接指定 d。 應在報告中說明來源。
注意：median / mean / P90 / max 是「DoD 地表降低深度統計」，不是地下滑動面深度量測。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 15
敏感度分析｜把「不知道」量化出來
比較不同滑動面深度假設下的殘餘體積
14
V(d) = Σ max(d + dz, 0) × A
最小深度
例如 1 m
最大深度
例如 10 m
步距
例如每 0.5 m 一個情境
輸出結果可以回答：如果滑動面假設從 2 m 加深到 5 m，殘餘土體估算會增加多少？
這比只報一個沒有來源的「唯一滑動面深度」更能誠實呈現不確定性。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 16
剖面分析｜把 2D 地圖轉成 1D 剖面
沿著剖面線取樣
15
崩塌地形變異分析｜工具說明
剖面線來源
可在地圖畫線，或手動輸入起終點。
採樣間距
決定沿線取樣的密度；需與 DEM 解析度及資料品質搭配。
垂直誇張
只改變圖面視覺比例，不改變計算出的高程或面積。
剖面可同時呈現 T1、T2、DoD 與殘餘土體相關資訊，並計算侵蝕／崩塌及堆積的剖面面積。
成果：剖面圖、CSV、DXF

## Slide 17
匯出成果｜每個檔案拿來做什麼？
方便後續 GIS、工程報告與 CAD 使用
16
崩塌地形變異分析｜工具說明
DoD差異高程.tif
兩期高程差 dz 的 GeoTIFF，可在 GIS 中查看地表降低／抬升結果。
殘餘土體厚度.tif
T2 與滑動面之間的殘餘土體厚度 raster，可進一步做空間分析。
分析結果.xlsx
包含參數、實際崩塌／堆積統計、各分析範圍選擇、殘餘土體、深度敏感度、校正與剖面等表格。
剖面資料.csv
沿剖面線的數值資料，方便 Excel、Python 或其他工具後續分析。
剖面圖資.dxf
剖面相關圖資，供 CAD／GIS 等工具進一步使用。

## Slide 18
結果檢核｜看到數字先問這 8 件事
避免把「看起來合理」誤當成「一定正確」
17
崩塌地形變異分析｜工具說明
1
T1 / T2 CRS、水平／垂直基準是否一致？
2
兩期資料的日期、解析度與來源是否清楚？
3
穩定區是否真的穩定？有沒有把崩塌或施工區圈進去？
4
LoD 是否有資料精度或穩定區誤差依據？
5
排除區是否涵蓋樹木、建物、水面等非地表訊號？
6
實際崩塌與堆積分析範圍是否選對？是否需要指定某一個區塊，而不是「全部」？
7
殘餘土體的滑動面來源是「假設」還是「量測」？
8
殘餘土體的潛在滑動體是否選對？敏感度範圍是否足以反映不確定性？

## Slide 19
方法限制：哪些話不能直接從工具結果推出？
這一頁建議放進正式報告的品質控管觀念
18
不能直接說
「DoD 最大崩塌深度 = 地下滑動面深度」
不能直接說
「殘餘土體體積 = 真實可滑動土體體積」 除非滑動面來源與假設已獲工程資料支持。
不能直接說
「崩塌量 × 膨脹係數 = 一定會出現在指定堆積區」
可以合理說
「兩期地形差分顯示的 lowering／raising 與其門檻化量體」
可以合理說
「在指定滑動面假設下估算的殘餘土體情境」
可以合理說
「不同深度假設下的敏感度範圍」
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 20
參考依據
本簡報的程式細節以原始專案為準；外部文獻用於方法背景與限制
19
1. 原始專案：landslide_dod-main（app.py、pages/0_cases.py、pages/1_preprocess.py、pages/2_analysis.py、core.py、README.md）
2. USGS SIR 2024-5070：多期地形差異、minimum level of detection、thresholded volume 與誤差概念。
3. USGS：Analysis of elevation changes detected from multi-temporal LiDAR surveys in forested landslide terrain in western Oregon。
4. USGS Professional Paper 1311：案例中以鑽孔、地震折射等資料取得 failure surface 深度。
5. USGS Bulletin 1842-D：Slip Surfaces in Landslides，滑動面與剪切帶背景。
6. USGS OFR 2024-1071：大型 landslide 厚度／failure surface 深度估計的不確定性。
正式工程報告仍應揭露：資料來源與日期、CRS、LoD、校正模式、圈繪範圍、膨脹係數、滑動面來源與敏感度範圍。
崩塌地形變異分析｜工具說明

## Slide 21
一句話總結
這個工具最適合怎麼使用？
20
先把「地表變化」與「地下假設」分開。
地表變化
DoD = T2 − T1 LoD → 崩塌／堆積量體
地下假設
滑動面來源決定殘餘土體估算 沒有地下資料時要明確標示假設 堆積土體則統一在「差異與量體」管理
不確定性
用敏感度分析呈現不同深度假設的結果範圍 各分析頁只選與本頁工作直接相關的範圍
這樣產出的結果，比只給一個看似精確的數字，更容易被檢查、解釋與後續更新。
崩塌地形變異分析｜工具說明